Cable Modem 簡易自我檢測

1).將Cable Modem電源線、網路線接上，確認與電腦正確連接!有線電視纜線不要接上!

(2).請由電腦桌面上點選「開始」，再點選選單中的「執行」。(適用於Win95/98/Me)

(3).顯示「執行」的畫面。請在畫面中的「開啟(O):」欄中輸入「winipcfg」，再選擇「確定」。

(4.)出現「IP組態」畫面。請先在上方的下拉式選單中選取您所安裝的網路卡（例如本示範使用

D-Link DFE530TX網路卡）。請先按選單右邊的黑色小箭頭拉下選單，再按選單旁的兩個小黑點以上下變換選單內容，找到您所安裝的網路卡。切勿使用PPP Adapter!!

接著選擇「釋放」後，再選擇「更新」，請檢視「IP位址」欄中的IP位址，所得IP應為192.168.100.X，X表示0-255中的任一數字。若取得之IP不是192.168.100.X，請重覆此步驟直到取得正確的IP後，選擇「確定」以關閉畫面。若一直無法取得正確之IP，請參考下列步驟進行自我檢測：

  - 若您數據機電源燈已恆亮，並且抓到IP為192.168.100.X，表示數據機與電腦連接正常。

  - 檢查連接網路卡與Cable Modem間的乙太網路線已正確連結無鬆動。

  - 檢查網路卡是否正確安裝設定。

(5)如果用戶是使用Window XP/2000 作業系統,請參照下列方法

(a) .顯示「執行」的畫面。請在畫面中的「開啟(O):」欄中輸入「cmd」，再選擇「確定」。

(b)此時電腦將會跳出一個黑色視窗,用戶可以輸入下列指令

ipconfig/release   再按Enter 鍵   先把位址釋放掉

ipconfig/renew    再按Enter 鍵   再取得新的位址

(c)指令下完後.電腦應該會顯示

IP Address…………:192.168.100.x

Subnet Mask……….:x.x.x.x

Default Gateway ….192.168.100.1

若是電腦無法得到192.168.100.X 的位址,表示你的電腦並未正確連接到Cable Modem !或者是你的Cable Modem 已故障!

(6).打開瀏覽器後先按下「停止」。請在網址列輸入http://192.168.100.1，按下「Enter」，即進入Cable Modem設定頁面，如下圖。首頁會因各家品牌不同而有所不同!

(7)用戶若能看到 Cable Modem 的首頁,表示你的電腦已正確連接到Cable Modem 了!接下來用戶便可將第四台的纜線接回到Cable Modem ,再把 Cable Modem 重新開機,便可準備上網了!